Комплект

дисковых тормозов

для автомобилей УАЗ

на задний гражданский мост

с суппортом ВАЗ

Схема установки комплекта дисковых тормозов

Комплект поставки

| Диск тормозной | 2 шт. |
| --- | --- |
| Суппорт ВАЗ-2112 с колодками | 2 шт. |
| Кронштейн крепления суппорта (планшайба) | 2 шт. |
| Щиток защитный тормозного диска | 2 шт. |
| Шланг тормозной (ВАЗ) | 2 шт. |
| Набор метизов и штуцеров | 1 кт. |
| Инструкция по установке | 1 шт. |
| Ящик упаковочный | 1 шт. |

Внимание: При установке данного комплекта тормозов, штатные колесные диски R15 не установятся. Установятся или литые диски R15 с нулевым и отрицательным вылетом или диски R16.

Установка

- Снимаем колесо.

- Отворачиваем и снимаем тормозной барабан.

- Отворачиваем и снимаем ступицу с подшипниками и сальником.

- Отворачиваем тормозной шланг от места соединения его со штуцером опорного щита.

- Демонтируем барабанный тормоз вместе с защитным кожухом.

- Устанавливаем кронштейн крепления суппорта и щиток тормозного

диска, все закрепляем штатными гайками.

- Накидываем на мост ступицу с подшипниками и сальником и затягиваем.

- Устанавливаем тормозной диск, закрепляем его тремя винтами М 8*35.

- Накидываем суппорт на диск, наживляя его на планшайбу, затягиваем болтами.  Проверяем, что бы диск свободно крутился.

- Соединяем тормозной шланг с суппортом через штуцер, другой конец шланга соединяем с тормозной трубкой (если трубка старого образца, соединение осуществляется через переходник)

- Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

- Одеваем колесо.

При установке возможна доработка скобы суппорта по месту.

Внимание:

При эксплуатации автомобиля с дисковыми тормозами в тяжелых дорожных

условиях, просим обратить внимание на момент затяжки колесных гаек через

каждые 100-200 км. Момент затяжки должен быть равен 10 кгс/м.

Последовательность установки:

Устанавливаем кронштейн крепления суппорта (рис.1, 2)

Рис. 1

Рис. 2

Устанавливаем щиток тормозного диска, закрепляем штатными гайками.

(рис. 3)

Рис. 3

Накидываем на мост ступицу с подшипниками и сальником и затягиваем.

(рис. 4)

Рис. 4

Устанавливаем тормозной диск, закрепляем его тремя винтами М 8*35.

Рис. 5

Накидываем суппорт на диск, наживляя его на планшайбу, затягиваем болтами.  Проверяем, что бы диск свободно крутился.

Рис. 6

Соединяем тормозной шланг с суппортом через штуцер, другой конец шланга соединяем с тормозной трубкой (если трубка старого образца, соединение осуществляется через переходник)

Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Одеваем колесо

Эффективное торможение!!!

Для правильного распределения тормозных усилий, рекомендуем схему установки дисковых тормозов.

Схема №1

| Передняя ось | с суппортом УАЗ 3160 |
| --- | --- |
| Задняя ось | с суппортом ГАЗ 3302 |

Схема №2

| Передняя ось | с суппортом ГАЗ 3302 |
| --- | --- |
| Задняя ось | с суппортом ВАЗ 2112 |

Товар сертифицирован. Сертификат соответствия   №ДСАТ RU.ОС132.АС0099

Претензии принимаются по адресу:

432045 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 2е, ИП Пьянов С. Г.  тел: 8 8422655590

mail: autogur73@mail.ru

сайт: www.autogur73.ru